| 附件： |
| --- |
| 装配整体式混凝土住宅体系补充定额 |
| 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、钢支撑、预埋铁件搭设及拆除等全部操作过程。 |  |  |
| 定额编号 | 5-4-44 | 5-4-45 | 5-4-56 | 5-4-47 | 5-4-48 |
| 项 目 | 单 位 | 装配整体式混凝土住宅体系 |
|  |  | 预制叠合外墙板 | 预制外墙板 | 预制楼梯段 | 预制阳台板 | 预制空调板 |
|  |  | m3 |
| 人 工 | 起重工 | 工日 | 0.3435 | 0.3882 | 0.3682 | 0.6678 | 1.5233 |
|  | 木工 | 工日 | 0.2444 | 0.2322 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0720 |
|  | 其他工 | 工日 | 0.0653 | 0.0689 | 0.0489 | 0.0822 | 0.1773 |
|  | 人工工日 | 工日 | 0.6532 | 0.6893 | 0.4891 | 0.8220 | 1.7726 |
| 材 料 | 钢管Φ48×3.2×3000 | 套 | 0.0042 | 0.0052 |  | 0.7867 |  |
|  | 预埋铁件 | t | 0.0109 | 0.0110 |  |  |  |
|  | 螺栓M14 | 套 | 0.3673 | 0.2378 | 9.5625 |  |  |
|  | 螺栓M16 | 套 | 17.1135 | 23.3007 |  |  |  |
|  | 螺栓M20 | 套 |  |  | 0.2361 |  | 2.3248 |
|  | 镀锌薄钢板厚0.5 | t | 0.0019 | 0.0019 |  |  |  |
|  | 单面胶贴止水带30×23×1000 | m | 6.8990 | 6.8990 |  |  |  |
|  | PE海面填充棒Φ40 | m | 4.7572 | 4.7572 |  |  |  |
|  | 密封胶 500ml | 支 | 3.2910 | 3.2910 |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 |  | 0.2630 |
| 制 品 | 预制叠合外墙板 | m3 | 1.0150 |  |  |  |  |
|  | 预制外墙板 | m3 |  | 1.0150 |  |  |  |
|  | 预制楼梯段 | m3 |  |  | 1.0150 |  |  |
|  | 预制阳台板 | m3 |  |  |  | 1.0150 |  |
|  | 预制空调板 | m3 |  |  |  |  | 1.0150 |